## Slide 1: PROTOCOLO GEA3 CON PYTHON

## Slide 2
FRAMES
A continuación se muestran las tramas de lectura, escritura y envío de mensajes para el protocolo GEA3, donde se observa la composición de las estructuras para el envío y la recepción.
LECUTURA:
Request Lectura |  |  |  |  |  |  | 
Bit Init | DST | LONGITUD | SRC | CMD | ERD | CRC | BIT STOP
E2 | XX | XX | E4 | A0 00 | XX XX | XX XX | E3
Para solicitar la lectura de algún ERD debe de ser completada correctamente la siguiente estructura de la trama de datos, la cual se debe de enviar cada uno de los valores, de lo contrario no podrá comunicarse correctamente con el dispositivo.

## Slide 3
Una vez enviada la trama del request de lectura, la tarjeta responderá una trama de datos de response lectura, la cuál está dada por la siguiente estructura.
Response Lectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bit Init | DST | LONGITUD | SRC | CMD | RESULT | ERD | ERD DATA SIZE | DATA | CRC | BIT STOP
E2 | E4 | XX | XX | A1 00 | XX | XX XX | XX | N | XX XX | E3
RESULT | 
00 | Success
01 | ERD is not supported
02 | Bussy
El valor del significado de result se puede observar en la siguiente tabla, mientras que ERD DATA SIZE, significa la cantidad de bytes que arroja DATA.